## Slide 1: أنسجة السداء الزائد الحقيقية Extra Warp
أ.م.د/ عادل عبدالمنعم أبوخزيم

## Slide 2: أنسجة السداء الزائد الحقيقية Extra Warp
تستعمل هذه الأنسجة في انتاج نوعيات من الأقمشة ذات النقشات البسيطة نوعيا كأصناف الأقمشة الحريمي والقمصان الرجالي، وبعض أنواع أقمشة المفروشات والستائر.
يستعمل في تشغيلها لحمة واحدة وسدائين (كما يتبين من مدول الأسم) سداء للأرضية وسداء أو أكثر للنقش ويتم تسدية كل سداء علي مطواة خاصة، نظرا للاختلاف الكبير بين طول تشييفات خيوط سداء النقش (السداء الزائد) وبين طول تشيفات خيوط سداء الأرضية والتي تتعاشق مع اللحمة بتركيبات نسجية بسيطة (سادة أو مبرد أو سن ممتد).

## Slide 3: أنسجة السداء الزائد الحقيقية Extra Warp
يمكن وضع علامات تحبيس متباعدة علي خيوط السداء الزائد لتقليل طول التشيفات بظهر القماش لمنع سهولة انتزاع تلك الخيوط الزائدة. وهذه العلامات يتم وضعها بطرق زخرفية منتظمة حتي لا تظهر في وجة القماش كنشاذ بجوار أماكن ظهور النقشة الزائدة. لذا يجب وضعها بطريقة تخدم الغرضين، تماسك الخيوط بالإضافة للمساهمة في إظهار الناحية الجمالية للتصميم.
ويمكن استخدام السداء الزائد (سداء النقس) بلون واحد أو لونين أو أكثر في نفس مكان قلم النقش بالاضافة إلي لون خيوط سداء الأرضية.
أنسجة السداء الزائد الحقيقية Extra Warp

## Slide 4: أنسجة السداء الزائد الحقيقية Extra Warp
ويتم ترتيب خيوط السداء النقش والأرضية فى أماكن النقش بعدة تترتيبات مختلفة 1 نقش : 1 أرضية أو 1نقش : 2 أرضية أو 2 نقش :2 أرضية أو غير ذلك وذلك تبعا لتخانة الخيوط المستخدمة للنقش والأرضية وطبيعة القماش المطلوب تنفيذه.
ويتميز السداء الزائد عن اللحمة الزائدة بجودة خامات خيوط النقش وعدم استخدام الخيوط الزخرفية التي يصعب تشغيلها كسداوات للسداء الزائد (سداء النقش) عكس اللحمة الزائدة فان النقش من اللحمة.

## Slide 5: أولا:- السداء الزائد بلون واحد للنقش:-
- التصميم يظهر بلون السداء الزائد (النقش) + لون الأرضية.
- الرسم التنفيذي يظهر به السداء الزائد (النقش) فقط ولا يظهر به سداء اللأرضية.
- لابد من تحديد التركيب النسجي للأرضية سادة 1/1 أو مبرد 1/2 أومبرد 2/2 ألخ.....
- الترتيب يكون لفتل الأرضية والنقش.
- يتم لقي فتلة الأرضية أولا ثم فتل النقش ويفضل ان لقي كل لون للنقش درأ خاصة به.
- ارتفاع التصميم يقبل القسمة علي عدد لحمات تركيب الأرضية أو يكرر التركيب.
- يطبق القانون التالي لحساب عدد فتل الرسم التشريحي:

## Slide 6: السداء الزائد بلون واحد للنقش:-
يطبق القانون التالي لحساب عدد فتل الرسم التشريحي:
 | النقش | الأرضية
عدد الفتل |  | 
الترتيب |  | 
بالقسمة |  | 
العامل المشترك الأكبر |  | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب |  | 
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي |  | 

## Slide 7: مثال 1:- الشكل الموضح منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي بلون واحد للنقش المطلوب الرسم التشريحي واللقي ونظام تحرك الدرأ اذا علم أن تركيب الأرضية سادة 1/1 والترتيب 1فتلة للنقش : 1 فتلة ارضية.
- لحساب عدد فتل الرسم التشريحي: نطبق القانون التالي
 | النقش | الأرضية
عدد الفتل | 8 | 2
الترتيب | 1 | 1
بالقسمة | 8 | 2
العامل المشترك الأكبر | 8 | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب | 8 | 8
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي | 16 فتلة | 
-عدد لحمات الرسم التشريحي 8 ؞ الرسم التشريحي 16 فتلة x 8 لحمات

## Slide 8
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الارضية سادة 1/1 بترتيب 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | الرسم التنفيذي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | نظام تحريك الدرأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام اللقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: مثال 2:- نفس الشكل السابق منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي بلون واحد للنقش المطلوب الرسم التشريحي واللقي ونظام تحرك الدرأ اذا علم أن تركيب الأرضية سادة 1/1 الترتيب 2 فتلة للنقش : 1 فتلة ارضية.
- لحساب عدد فتل الرسم التشريحي:
 | النقش | الأرضية
عدد الفتل | 8 | 2
الترتيب | 2 | 1
بالقسمة | 4 | 2
العامل المشترك الأكبر | 4 | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب | 8 | 4
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي | 12 فتلة | 
- - عدد لحمات الرسم التشريحي 8 اذا الرسم التشريحي 12 فتلة x 8 لحمات

## Slide 10
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الارضية سادة 1/1 بترتيب 1:2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الرسم التنفيذي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | نظام تحريك الدرأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام اللقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: مثال 3:- نفس الشكل السابق منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي بلون واحد للنقش المطلوب الرسم التشريحي واللقي ونظام تحرك الدرأ اذا علم أن تركيب الأرضية مبرد 2/2 الترتيب 2 فتلة للنقش : 1 فتلة ارضية.
- لحساب عدد فتل الرسم التشريحي:
 | النقش | الأرضية
عدد الفتل | 8 | 4
الترتيب | 2 | 1
بالقسمة | 4 | 4
العامل المشترك الأكبر | 4 | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب | 8 | 4
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي | 12 فتلة | 
- عدد لحمات الرسم التشريحي 8 ؞ الرسم التشريحي 12 فتلة x 8 لحمات

## Slide 12
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الارضية مبرد2/2 بترتيب 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الرسم التنفيذي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | نظام تحريك الدرأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام اللقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: مثال 4: الشكل الموضح منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي بلون واحد للنقش المطلوب الرسم التشريحي واللقي ونظام تحرك الدرأ اذا علم أن تركيب الأرضية سادة 1/1 الترتيب 1 فتلة للنقش : 1 فتلة ارضية.
- لحساب عدد فتل الرسم التشريحي:
 | النقش | الأرضية
عدد الفتل | 12 | 2
الترتيب | 1 | 1
بالقسمة | 12 | 2
العامل المشترك الأكبر | 12 | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب | 12 | 12
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي | 24 فتلة | 
- عدد لحمات الرسم التشريحي 12 ؞ الرسم التشريحي 24 فتلة x 12 لحمة

## Slide 14
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الأرضية سادة 1/1 نترتيب 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الرسم التنفيذي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام تحريك الدرأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام اللقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: ثانيا: السداء الزائد المتقطع
كل الأمثلة السابقة كانت لسداء زائد مستمر حيث نلاحظ وجود السداء الزائد فى كل عمود رأسي من التصميم المطلوب تنفيذه اما في حالة عدم وجود سداء زائد للنقش في أي صف رأسي نطلق علي هذا التصميم سداء زائد متقطع.

## Slide 16: مثال 5:- سداء زائد متقطع: الشكل الموضح منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي المتقطع بلون واحد للنقش المطلوب الرسم التشريحي واللقي ونظام تحرك الدرأ اذا علم أن تركيب الأرضية سادة 1/1 الترتيب 1 فتلة للنقش : 1 فتلة ارضية في اماكن ظهور سداء النقش.
لحساب عدد فتل الرسم التشريحي نحسب كل منطقة بشكل منفصل:
1- المناطق التي بها نقش | النقش | الأرضية
عدد الفتل | 12 | 2
الترتيب | 1 | 1
بالقسمة | 12 | 2
العامل المشترك الأكبر | 12 | 
ضرب العامل المشترك الأكبر بالترتيب | 12 | 12
بالجمع نحصل علي عدد فتل الرسم التشريحي | 24 فتلة | 
2- المناطق التي لا يوجد بها نقش 6 فتل ؞ اجمالي عدد الفتل = 24 +6 = 30 فتلة
3- عدد اللحمات =12 لحمة ؞ مساحة الرسم التشريحي 30 فتلة x 12 لحمة

## Slide 17
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الأرضية سادة 1/1 نترتيب 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | الرسم التنفيذي سداء زائد متقطع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | الرسم التشريحي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام تحريك الدرأ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نظام اللقي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: مثال 6:
الشكل الموضح جزء من تصميم منفذ بأسلوب السداء الزائد الحقيقي بلون واحد للنقش طبقا للمواصفة التالية :- - تركيب نسيج الأرضية سادة 1/1 وبترتب 1نقش : 1 أرضية – عدد فتل السم 32 فتلة /السم – لحمات السم 16 لمة / السم - عرض كل مربع 1 /4 سم للنقش - ارتفاع كل مربع 1 / 4 سم - التحبيس بمبرد 1/3 . - المطلوب:- الرسم التنفيذي والرسم التشريحي واللقي ونظام تحريك الدرأ.

## Slide 19
الحل:-
لحساب مساحة الرسم التنفيذي (تظهر به فتل النقش فقط)
عدد فتل السم = 32 فتلة بترتيب 1 نقش : 1 أرضية ؞ عدد فتل النقش 32 /2 = 16 فتلة
عدد فتل كل عمود رأسي = 1 /4 سم x 16 فتلة بالسم = 4 فتل
؞ اجمالي عدد فتل الرسم التنفيذي 4 x 6 اختلافات = 24 فتلة
عدد لحمات الرسم التنفيذي = 1 /4 سم x 16 فتلة بالسم x 6 = 24 لحمة
؞الرسم التنفيذي 24 x 24 كما هو موضح بالشكل التالي

## Slide 20: تحبيس فتل النقش(فتل السداء الزائد) يتم ذلك بتركيب نسجي مبرد 3/1 حتي يحدث لها تماسك عند الاحتكاك ويظهر ذلك بالرسم التنفيذي كما بالشكل التالي.(اسقاط للعلامات من الرسم السابق)

## Slide 21: تحبيس فتل السداء الزائد في ظهر القماش
يمكن وضع علامات تحبيس متباعدة علي خيوط السداء الزائد لتقليل طول التشيفات بظهر القماش لمنع سهولة انتزاع تلك الخيوط الزائدة (وفي بعض أقمشة الجاكارد يتم التحبيس بتركيب نسجي سادة 1/1 في اطراف السداء الزائد ثم يتم قص التشيفات الكبيرة في مرحلة التجهيز لتقليل وزن القماش)
في هذا المثال:
التحبيس ايضا بمبرد 3/1 لفتل السداء في ظهر القماش ويفضل ان يكون اتجاه زاوية المبرد مختلفة حتي لا تتداخل علامات التحبيس فتأثر عي حدود النقش كما بالشكل التالي.

## Slide 22: في هذا المثال:
التحبيس ايضا بمبرد 3/1 لفتل السداء في ظهر القماش ويفضل ان يكون اتجاه زاوية المبرد مختلفة حتي لا تتداخل علامات التحبيس فتأثر عي حدود النقش كما بالشكل الموضح.

## Slide 23: اللقي ونظام تحريك الدرا:
يمكن عمل اللقي ونظام تحريك الدرأ من الرسم التنفيذي حيث يتم إضافة درأتين لتركيب الأرضية علي نظام التحريك المستخرج من الرسم التنفيذي.
وكذلك يتم عمل اللقي من الرسم التنفيذي حيث يتم اضافة درأتين للأرضية علي اللقي المستخرج من الرسم التنفيذي بترتيب (1 فتلة بالدرأ 1 : 1 فتلة من لقي الرسم التنفيذي : 1 فتلة بدرأة 2) بذلك يصبح اللقي علي 14 درأة. 2 للأرضية + 12 للنقش (كل اختلاف بـ 4 درقات) ويتضح ذلك بالشكل الموضح.

## Slide 24: الرسم التشريحي:-
لعمل الرسم التشريحي يتم إضافة فتل الأرضية السادة 1/1 للرسم التنفيذي بالترتيب المطلوب 1فتلة نقش :1 فتلة أرضية، ويتضح ذلك في الشكل الموضح وكذلك اللقي ونظام تحريك الدرأ من الرسم التشريحي.

## Slide 25
THANK YOU